## Slide 1: NAPELEM PARKOK (fotovoltatikus erőművek) ÉRTÉKBECSLÉSE EUFIM 2015. OKTÓBER
Delacroix: Párizsi forradalom.

## Slide 2: A napenergia kimeríthetetlen, tiszta és ingyenes
A napenergia az egyik legfontosabb és a legnagyobb mennyiségben rendelkezésre álló megújuló energiaforrás. Egy óra alatt annyi energia éri el a Földet, mint amennyit az emberiség egész év alatt használna el. Jelenleg ennek a mennyiségnek csupán töredékét hasznosítjuk.
www.edfdemaszhalozat.hu és www.elmu.hu

## Slide 4
Háztartási energiamérleg

## Slide 5
NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSA
Fotovoltatikus rendszerek
Napkollektoros rendszerek

## Slide 6
43 Ft/kWh - s villamosenergia-árral számolva

## Slide 7
Naperőmű típusok
Napteknő (eng: solar trough, deu: Parabolrinne): Teknő alakú tükrök követik a Nap mozgását, a tükrök fókuszában egy cső található, benne hőátadó folyadék kering és veszi fel a hőt.
Naptorony (eng: solar tower, deu: Heliostat): Koncentrikus körökbe telepített nagy felületű és napkövető síklap tükrök irányítják a visszavert fényt a középpontban álló torony tetejére. Itt egy tartályban található a hőátadó folyadék, ami felveszi a hőt.
Naptányér (eng: solar dish, deu: Paraboloid): Több korong alakú homorú tükröt mozgat egyszerre a napkövető állványzat. A tükrök közös Óbudai Egyetem KVK Villamos Energetikai Intézet Naperőművek és napkollektorok - 2010. 12. 16. fókuszpontjában veszi át a hőt a hőátadó folyadék.
Napkémény (eng: solar tower(2), Solar chimney, Solar flue): Nagy földterületet borítanak kör alakú üveg vagy műanyagszerkezettel, ami a kör közepe irányába magasodik. Középen egy magas torony található, benne szélturbina vagy szélturbinák.
Naptó (eng: solar ponds): A naptó a napenergiából keletkező hőt tárolja úgy, hogy akadályozza a felmelegített vizet felszínre jutásban. Az alsó rétegében oldott só található, így ez a víz túl nehéz ahhoz, hogy a felszínre áramolhasson.
Photovoltatikus erőművek
  Szigetüzemű
  Hálózatra kapcsolt

## Slide 8
Napenergia hasznosítása

## Slide 9
Fotovoltaikus energiaátalakítás (PV)
Cellák felépítés
Fotovillamos jelenség
Előnyök és hátrányok
Történeti áttekintés:
1839 Becquerel: fényelektromos hatás;
1877 Fritts: Se fotocella (hatásfok: 1%);
1950: félvezetők alkalmazása;
1958: napcella az űrkütatásban (Vanguard-1 műhold, 6%)
Félvezető anyagok:
Szilícium (Si) (leggyakoribb)
Gallium-arzenid (GaAs)
Kadmium-tellurid (CdTe)
Réz-indium-diszelenid (CuInSe2)

## Slide 10
Tiszta technológia, kevés környezeti hatás (területfoglalás).
Nincs légszennyezés.
Nincs üvegházhatású gáz kibocsátás
Alkalmazási előnyök - hátrányok
Veszélyes anyagok felhasználás + magas hőmérséklet → energiaigényes = drága.
A gyártási költség a mennyiség növekedésével csökken.

## Slide 11
A PV cellák jelentős része ezzel a technológiával készül.
A szilícium-dioxid (SiO2) a cellagyártás alapanyaga. Finomítás → tisztítás → olvasztás → újrakristályosítás → cellagyártás.
Foszfort és bórt használnak szennyezőként a félvezető rétegek előállításához (n-p rétegek).
A rétegeket egyesítik: létrejön a fotovillamos cella.
Szilicium polikristály cellák

## Slide 12
Hogyan lesz a cellából panel?

## Slide 13
Egy fotoelektromos cella teljesítményét a következő három dolog határozza meg :
a típusa és mérete a szolár cella anyagának
a fény intenzitása
a fény hullámhossza
A szimpla Si kristály alapú szolár cellák például nem képesek a napsugárzás energiájának 25 % - nál többet elektromos árammá alakítani, mivel az infravörös tartományban a fénynek nincs elég energiája, hogy ionizálja a félvezető atomjait.
Polikristályos Si szolár cellák hatásfoka 20 % körüli, az amorf Si celláké 10 %.
Fotoelektromos (PV) cella teljesítménye

## Slide 14
Napelem-park

## Slide 15
A kulcsra kész 100 kW-os napelemes rendszer ÁFA mentes fajlagos árát, amely ma átlagban 2,5 €/W,
2020 –ra le kell csökkenteni 1,5 €/W-ra,
2030-ra 1 €/Wra és hosszútávon 0,5 €/W-ra.
Továbbá a napelemekkel termelt villamos energia költségét Dél Európában, amely ma átlagban 0,19 €/kWh, 2020 –ra le kell csökkenteni 0,1 €/kWh-ra, 2030-ra 0,06 €/kWh-ra és hosszútávon 0,03 €/kWh-ra.
Európai Fotovillamos Technológiai Platform (EUPVPlatform – SRA céljai

## Slide 16
Valamint a napelemes rendszerek tipikus energiamegtérülését (a gyártásuk során felhasznált energia megtermelését), amely ma átlagban 0,5-1,5 év, 2020 –ra le kell csökkenteni < 0,5 év-re, 2030-ra < 0,5 év-re és hosszútávon < 0,25 év-re.
A rendszer árból számolt energia költség néhány feltételezést tartalmaz miután az telepítési hely, rendszer élettartam, hatásfok és gazdasági tényező függő.
A feltételezésnél 80% rendszer hatásfokot, azaz 1000 kWh/m2/év fajlagos besugárzás értéknél 800 kWh/kW/év értéket vesz figyelembe. Dél Európában optimális tájolású és dőlésszögű telepítésnél 1800 kWh/m2/év fajlagos besugárzás értéknél 1440 kWh/kW/év értéket vesz figyelembe. A rendszer gazdaságos működési élettartamára 25 évet és a működtetése során a rendszer árának évi 1%- val számol karbantartási költségkén
Európai Fotovillamos Technológiai Platform (EUPVPlatform – SRA céljai

## Slide 17
Kristályos Si napelemből készült villamos hálózatra dolgozó rendszer átlagos főbb költségösszetevői
Forrás: Winfried Hoffman 2011 (forditás: overhead/electricity = rezsi/villamos áram, labour=munka, materials=anyagok, equipment=berendezések)

## Slide 18
Forrás: Winfried Hoffman 2011 (forditás: overhead/electricity = rezsi/villamos áram, labour=munka, materials=anyagok, equipment=berendezések) [
Vékonyréteg Si napelemekből készült villamos hálózatra dolgozó rendszer átlagos főbb költségösszetevői

## Slide 19
Fotovillamos jelenség

## Slide 21
PV cella felépítése

## Slide 22
Hatásfok

## Slide 23
Az atomot kiválthatja a nap?

## Slide 24
PV rendszerek
Szigetüzemű
Hálózatrakapcsolt

## Slide 25
PV cellák árának változása

## Slide 26
Újonnan épített erőművekkel ennyibe kerülne áramot előállítani Magyarországon.
Forrás: MIT költségmodellje alapján. Feltételezve, hogy a gáz ára 350 USD/1000m3-re emelkedik, a szén ára 70 USD/tonna körül marad, a naperőmű Magyarországon helyezkedik el, a napenergia költség-csökkenése a korábbi trendet követi és hogy a nukleáris erőműben nincs költség-túllépés vagy időbeni csúszás. http://gurulohordo.blog.hu/2015/04/02/a_napelemek_forradalma

## Slide 27
Negatív áron azt kell érteni, hogy a hálózati rendszerek egy adott időszakban olyan mértékben túlterheltekké váltak (például egy nagyon verőfényes délidőben, amikor a napelemek csúcson termelnek), hogy az áramtermelőket a regulátorok arra kell, hogy ösztönözték, hogy ha lehet, ne adják le a termelésüket a hálózatba. Vagy ha mégis megteszik, akkor nemhogy pénzt nem adnak nekik érte, de még nekik kell visszafizetniük érte.
A túltermelés ugyanakkor azt is világosan jelzi: nem elég a termelői oldalon beruházni, és egyre nagyobb kapacitásokat építeni a megújuló energiás rendszerekbe, mert a hálózatok rugalmassága és fejlesztése legalább ilyen fontos feladattá vált.
NEGATÍV ÁRAK
(napenergia túltermelés Németországban)

## Slide 28
Csak nekünk nem fúj a szél és nem süt a nap.
EU-ban még 2007-ben kijelölték az utat.
E szerint 2020-ig az EU átlagban 20 százalékos megújuló energiaforrás-részarányt ér el a termelésben, közben 20 százalékos energiahatékonyság-növelést is végez, és ötödével csökkentik az üvegházhatású gázok kibocsátását is.
Magyarország az első 20 százalékos limittől elmaradva, csak 13 százalékot vállalt a elhasznált teljes energiamennyiség zöld limitjét időközben 14,65 százalékra tolták fel.

## Slide 30
http://www.remek-szenerg.hu

## Slide 31
Üzemidő, gazdaságosság
Általában 20..30 év. Hatásfokromlás kb. 1%/a.
Folyamatos kutatás és fejlesztés: nagyobb hatásfok,
elhasznált cellák feldolgozása. Termékdíj, hazai támogatás hiánya.

## Slide 32: Hazánkban a statisztikák alapján 1000-1350 kWh/m2-es napenergia-mennyiséggel lehet számolni (Budapest déli részén például 1200-1250 kW/m2 évi napenergia-mennyiség),
Egy átlagos napon ma már 1,37 GW villamosenergia-teljesítmény származik a napfényből.
a Paksi Atomerőmű, amennyiben teljes terhelésen megy, 2 GW-ra képes
Nagy-Britannia déli harmada is legfeljebb a 900-1100kWh/m2 kategóriába sorolható.

## Slide 33
A NAPENERGIÁRÓL
Három dolog jellemző a napsugárzásra
Egyik, hogy meleg,
a másik hogy fényes,
a harmadik pedig, hogy szakaszos.
Az első kettővel nincs gond, pont ezt a részét használjuk fel energia termelésre. A harmadik, a szakaszosság, azt jelenti, hogy nem süt folyamatosan a nap, és így nem áll mindig rendelkezésünkre közvetlenül az energia.
http://www.kkvhaz.hu/cikk/27-archivum/270-alternativ-energiak-i

## Slide 34
NAPELEMEK TÁJOLÁSA, DÖLÉSSZÖGE

## Slide 35
EGY KICSI FIZIKA
Mit is jelent az 1.000 W amit maximum el lehet érni a felszínen? Watt a teljesítmény, vagy más néven a munkavégző képesség mértékegysége. Megint máshogy fogalmazva az energiaátvitel sebessége. Mivel ez a teljesítmény mértékegysége, akár lóerőben is megadhatnánk. Aki át akarja számolni annak 1 LE = 746 W. Vagy éppen izzólámpában is számolhatunk. Az 1000 W/m2 annyi mintha 10 db 100 W-os izzólámpával világítanánk meg 1 m2-nyi felületet. Ez az optimális napsugárzás ami a földfelszínt éri, ennél többet semmilyen berendezésből ami a napenergiát hasznosítja, nem lehet kinyerni. Igazából a mindenhol fellépő veszteségek miatt még ennyit sem. Ezt az értéket befolyásolják a felszíni adottságok. Befolyásoló tényező a napsugárzást felfogó felület dőlésszöge, a földrajzi elhelyezkedése. Nyilván sokkal több napenergia jut az egyenlítő körüli országokra mint például hazánkra, vagy a tőlünk északabbra lévő országokra.

## Slide 36
ERŐMŰVI MÉRETEK – 5,0 MWe)
Erőmű méretek
Az áramszolgáltatók (elosztói engedélyes) Elosztói szabályzata rögzíti, melyek az egyes erőművek ismérvei, továbbá milyen feltételek vonatkoznak létesítésükre, üzemeltetésükre:
Kiserőmű
50 MW-nál kisebb, de 50kVA-nál nagyobb teljesítményű erőmű.
A kiserőműves igényt egyedi igényként kezelik, így a közcélú hálózatra csatlakozáshoz szükséges feltételeket írásos igénybejelentés alapján egyedileg kell megvizsgálni.
Az 500 kW és ezt meghaladó teljesítményű erőmű létesítése, működtetése engedélyköteles tevékenység, melyet a Magyar Energia Hivataltól kell megkérni. Ekkor határozzák meg a kiserőmű kötelező átvétel alá eső évenkénti energia-mennyiségét.
A betáplálási pontot az elosztói engedélyes határozza meg.
A termelt energia átvételi ára a KÁT (Kötelező átvételi rendszer) szerint kerül megállapításra.
A termelésről menetrendet kell benyújtani az átvevő felé.

## Slide 37
Háztartási méretű kiserőmű (HKME)
Olyan, a kisfeszültségű (0,4 kV-os) hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja meg az 50 kVA-t.
Háztartási méretű kiserőművet (Továbbiakban: HMKE) nem csak lakossági Ügyfél létesíthet, hanem önkormányzat és vállalkozás is, a fenti teljesítményhatár figyelembe vételével.
Háztartási méretű kiserőmű (HKME)

## Slide 39
Ha a napkollektorok vezetékes földgázt váltanak ki, akkor ez a jelenlegi lakossági árakon csak évi 49 ezer forint megtakarítást jelent, míg a napelemes rendszer, ami áramot vált ki, évi 124 ezer forint megtakarítást produkál. A lényegesen magasabb megtakarítás miatt a napelemes rendszer megtérülési ideje sokkal rövidebb, kb. 14 év, mint a napkollektoros rendszeré, ami kb. 24 év.
Napelemes vagy napkollektoros rendszer

## Slide 40
Magyarország eddigi legnagyobb, 15 megawattos (MW) fotovoltaikus, azaz napelemes projektje indul tavasszal a Mátrai Erőműben, a 6,4 milliárd forint beruházással megépülő naperőmű a tervek szerint októberben lép üzembe a 950 MW beépített kapacitással rendelkező Mátrai Erőmű Zrt. a magyarországi villamos energia igények közel 15 százalékát elégíti ki, a hazai termelésből több mint 20 százalékkal részesedik, ezzel a második legnagyobb áramtermelő.
Mátrai Erőmű - 15 MW PV erőműve

## Slide 41
Forrás: Goetzpartners: Investing into the Solar Industry, 2010. nov.

## Slide 44
Napelemes rendszer Gyálon
3x7 kWp napkövetőre szerelt

## Slide 45
403,1 kWp szabad földre telepített
napkövetős napelemes áramforrás
(Újszilvás 2011 okt.)
Újszilvás

## Slide 48
Áramhozam számítás
Fotovoltatikus (PV) berendezés energiahozama az alábbi tényezők függvénye:
 éves energiabesugárázás a vizszintes felületre (GA365) [kWh/m²a]
 Modul hajlásszög (fNeigung) (Faktor: 1,0 - 1,18)
 Solar hatásfok: 5 bis 18 %
 Teljesítményráta PR (0,7 bis 0,85) – modul anyagától függő minőségtényező
 Névleges teljesítmény (kWp) - PMPP.
Minden komponens PV-berendezésfüggő!
ÉVES ENERGIAHOZAM

## Slide 49
11,44 kWp-berendezés (52 modul. à 220 Wp; polykristallin modul;
Elhelyezkedés: Közép Németország – besugárzás középértéke 1.080 kWh/(m²a)
Modulok elhelyezéséből (ferdeségéből) adódó tényező: 10 %
Modul minőségétől függő tényező: 0,8.
Tetőfelület 86 m2, a PV felület 7,5 m² je kWp
A berendezést 2010. szeptemberében kapcsolták a hálózatra
2030.12.31-ig kerül a nyereség jóváírásra.
Sajátfelhasználás ca. 29 %.
A berendezés összes (bruttó) költsége 38.000 €.
(3.320 €/kWp) nettó 31.900 € netto (2.790 €/kWp).
Értékelés időpontja 2010.04.01.
Prognosztizált szolárhozam:
WA = (1.080 * 1,1 * 11,44 * 0,8) [kWh] = 10.873 kWh
Prognosztizált szolárhozam

## Slide 50
Magyarországi helyzetkép
Magyarországon jelenleg mindössze 2,5-3,5 MW fotovoltaikus kapacitás termel a hálózatra.
Következő években sem számít az iparág jelentős fejlődésére.
A hazai földrajzi adottságok kedvezőbbek, mint például Németországban. A napsütéses órák száma itthon 1800 körül alakul évente.
Ennek révén 1 megawatt beépített kapacitás hasonló időtávon körülbelül 1200-1400 MWóra áramot is termelhetne.
A fejlődés akadálya jelenlegi KWóránkénti 0,12 € körüli KÁT-os átvételi ár mellett egy 1 megawattos erőmű megtérülése akár 15-18 év is lehet.
Ekkora időtávra nincs fejlesztő és finanszírozó.
Németországban a támogatás értéke körülbelül 0,35 € kilowattóránként. Egy hasonló támogatás – nagyjából 80-90 forint/kilowattóra – egy 1 megawattos naperőmű megtérülését kilowattonkénti 1200 kilowattórás átlagtermelés mellett körülbelül 5-6 évre mérsékelné, ami már itthon is vonzóvá

## Slide 51
Fogyasztásmérő óra – bérleti díja: 20 €
Elektronika meghibásodása és hozamkiesés (áramtermelés) biztosítási díja:80 €
Üzemeltetési biztosítás díja: 55 €
Karbantartás (inverter csere 10 évente): 300 €
Kezelési költségek (óraleolvasás, könyvelés, adó): 50 €
Esetleges felülettisztítás és karbantartás: 50 €
Kockázat áramkimaradásra: 555 €
A fenti költségtényezők megfelelnek:
Visszatérítés 16 %
49 €/kWp
1,5 % der Herstellungskosten p. a.
Bruttó (nyers)hozam: 3.553 €
./. BWK: 555 €
Tisztahozam: 2.998 €

## Slide 52
Várható kezdeti éves hozam: 10.900 kWh ami megfelel egy 4 személyes háztartás energiaszükségletének.
Mindenegyes 1 kWp installált teljesítmény 940 kWh hozamnak felel meg (= a berendezés fajlagos hozama).
Várható teljesítmény: 127 kWh/a.
Az energiahozamok pontos megbízható prognozisához ingyenes programok állnak rendelkezésre.

## Slide 53: Hozamszámítás
Raktárbázis hasznos alapterülete: 10.000 m²
Bérleti díj: zu 4 €/m²
Piaci érték:
10.000 m² * 4,– €/m² * 12 * 11 = 5,28 Mio. €
Tetőfelület bérleti díja: 1,20 €/m² évente, 20 évre
Érték: 10.000 m² * 1,20 * [20 év./7 %] 10,59 = 127.000 €
(= elméleti értéknövekedés 2,4 %)
(127.000/5.280.000) * 100 = 2,4 %

## Slide 54: Johannes Teyssen, az E.on vezérigazgatója szerint az átalakulást elsősorban a technológia fejlődése, és nem a politika kényszeríti ki.
Hogyan győzi le a Nap az atommáglyákat?
A napelemek csendes forradalma nem sokára Magyarországot is eléri.
ELÉRI?

## Slide 56: Felhasznált adatok forrása

## Slide 57
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET