## Slide 1: Eszközértékelés témakör
(Álltalános vagyonértékelési elvek, praktikák)

## Slide 2: Bevezetés
Berszán Tamás gépész vagyonértékelő vagyok, 2000-óta végzek technológia alapú vagyonértékeléseket Magyarországon, Európában és Közel-Keleten. Szakképesítésem, műanyagfeldolgozó gépészmérnök és a vagyonértékelési szakmán belül felsőfokú ingatlanértékelő. Vagyonértékelést mint szakmát a volt American Appraisal Kft.-nél kezdtem el gyakorolni, itt is ismertem meg, jelenleg az American Appraisal Kft. jogutójaként működő Grant Thornton Valuation Kft.-nél tevékenykedem.
Gyakorlatomban a vagyonértékelések széles körével találkoztam, ennek kapcsán, elméleti és gyakorlati tapasztalataimat osztom meg Önökkel.

## Slide 3: A gépértékelés folyamata
A gépértékelésnek is mint minden tevékenységnek megvan a saját folyamata, amelyet az alábbiakban foglalok össze:
Feladat tisztázása, praktikus ajánlattétel előtt, hogy a munka nagyságrendjét jól lehessen látni. (eszközök darabszáma, elhelyezkedésük, értékelés célja és felhasználása, továbbá értékelést felhasználók köre – cég, könyvvizsgáló, bank, stb…; értékelés fordulónapja)

## Slide 4: A gépértékelés folyamata
  Az értékelés céljától függ az értékmeghatározás menete és meghatározandó értéktípus is. A leggyakrabban előforduló célok és értéktípusok:
    Biztosítási célú értékelés: Új beszerzési, vagy helyettesítési érték.
    Számviteli célok (tőkeemelés, vételár-allokáció, leltár,): Piaci érték a folyamatos használat feltételezésével; (leltár esetén nincs értékmeghatározás). Nemzetközi szabványok is szabványoknak való megfelelés is elképzelhető, Pl.: IAS 16, 36 International Accounting Standards IFRS International Finacial Reporting Standards.
    Üzletértékelés része ként: Piaci érték a folyamatos használat feltételezésével.
    Transzferár-képzéshes: Piaci érték a folyamatos használat feltételezésével.

## Slide 5: A gépértékelés folyamata
    Adás-vétel előkészítése: Piaci érték a nyílt piaci értékesítés feltételezésével.
    Hitelfedezeti értékelés: Piaci érték a nyílt piaci értékesítés feltételezésével és Piaci érték a szabályos felszámolás feltételezésével – Banki szabályzások szerint, Hitelfedezeti érték, Kényszerértékesítési, Likvidációs érték.
    Finanszírozás, vagy refinanszírozás: Piaci érték a nyílt piaci értékesítés feltételezésével.
    Felszámolás: Piaci érték a szabályos felszámolás feltételezésével, Piaci érték az erőltetett felszámolás feltételezésével
    A fenti célok kombinálhatók.

## Slide 6: A gépértékelés folyamata
  Ritkán előforduló (az én gyakorlatomban) értékelési célok:
    Válás során értékmegosztás, hagyaték értékelése: Piaci érték a nyílt piaci értékesítés feltételezésével
    Leasing: Piaci érték a nyílt piaci értékesítés feltételezésével, maradványérték.
    Adózási okokból: Piaci érték a folyamatos használat feltételezésével, Piaci érték a nyílt piaci értékesítés feltételezésével.
    Kisajátítás: Értéktípus?

## Slide 7: A gépértékelés folyamata
Adatbekérés. (változó mennyiségű és minőségű adatok állhatnak rendelkezésre)
Bekért adatok elemzése, helyszíni szemle előkészítése. (az adatszolgáltatásból rendszerint jól látszik, hogy mely területekre kell fókuszálni, illetve hogyan tudjuk az eszközöket beazonosítani).
Helyszíni szemlén a fizikai szemle előtti feladattisztázás, pontosítás, fontos kérdések megbeszélése a szemlével és az értékeléssel kapcsolatban, a szemle/ék előkésztése, az értékelésben érintett területek felkeresése és kulcsszemélyek bevonása és interjúja.
Helyszíni szemle, és helyben fellelhető adatok rögzítése, (eszközazonosítás, főbb technológiai adatok sok esetben csak a szemlén elérhetőek) esetleges speciális követelmények figyelembevétele (banki előírások).

## Slide 8: A gépértékelés folyamata
Bekért, és a szemlén felvett adatok (értékelői adatbázis) elemzése egyeztetése. (gyakran össze kell fésülni az adatokat, ebbe a cég szakembereit is be lehet, illetve kell vonni – leltározási folyamatokat is tudunk így támogatni)
Értékelői adatbázis értékeléssé történő kiterjesztése, értékelés. (három módszer alkalmazhatóságának vizsgálata a nagyértékű berendezések esetében)
  Költség módszer alkalmazás – mindig lehetséges,
  Piaci összehasonlító módszer alkalmazása – egyedi berendezésekre nem alkalmazható,
  Bevétel alapú módszer alkalmazása - néhány speciális vagyontárgy esetében alkalmazható, pénzügyi adatok szükségesek hozzá.

## Slide 9: A gépértékelés folyamata
Jelentés készítése. Jelentést nem csak írott formában lehet készíteni, ez Magyarországon és nemzetközileg sem terjedt el, mert a felhasználhatósága korlátozott, így az írott jelentés az elfogadott. Az írott jelentés tartalmi követelményeit az IVS 300 szabvány szerint foglalta össze Marcin László Senior gépértékelő kollégám.
Előzetes értékelés egyeztetése. Esetleges hibák javítására, fel nem vett körülmények, megváltozott azonosítás, időközbeni selejtezés, stb….
Értékelés kiadása. Minden esetben átadást-átvételt igazoló dokumentummal.
Nyomon követés. Pl.: az ügyfél elégedettségének vizsgálatával ISO9001:2015, írásban vagy szóban.

## Slide 10: Általános gépértékelési alapelvek
Általánosságban elmondható, hogy vagyonértékelést speciálisan tárgyi eszköz értékelését mindig a vagyontárgyak műszaki vagy számviteli paraméterei és/vagy jövedelmezősége alapján tudjuk elvégezni.
A jövedelem alapú vagyonértékelésnek berendezések egyedi értékelésénél csak ott van szerepe, ahol a bevétel/kiadás adatokat specifikusan az értékelt berendezésre lebontva meg tudjuk kapni a megbízótól.
Vagyonértékelési szempontból, kettő féle az értékeléshez felhsználható információt különböztetünk meg:
Technikai adatok (gyártó, típus, gyártási év, jellemző technikai paraméter, kW, kV, m3, m3/h, anyag, közeg, tömeg, hossz, átmérő, teherbírás, fesztávolság, karbantartási adatok, stb…).
Pénzügyi adatok:
  Számviteli adatok (azonosító, megnevezés, főkönyvi csoport, bekerülés dátuma, bekerülési érték, könyvszerinti érték, leírási külcs, stb…).
  Jövedelm és költségadatok.

## Slide 11: Általános gépértékelési alapelvek
Melyik információra támaszkodjunk?
Ez a kérdés nagyon fontos a munkamenet szempontjából, tehát jól kell megválasztani a kiinduló adatbázisunkat.
Az alábbiakban felsorolok néhány szempontrendszert, amely megkönnyíti a válasz adását a kérdésre:
Milyen információ áll rendelkezésre az értékeléshez? (Leltár jellegű az információ? Csak számviteli adatbázis áll rendelkezésre? Van karbantartói technikai lista? Technikai és Számviteli lista is rendelkezésre áll? Nincs adatbázis jellegű információ.)
A gépeken van információs tábla, géptábla esetleg leltári szám?
Vagyonértékelési szempontból, a rendelkezésre álló információ megbízható?
Milyen méretű az értékelendő eszközállomány? 1-10db; 100-1000 db; 1000 db feletti?
A kérdésekre adott válasszal gyakorlatilag meg tudjuk határozni, hogy milyen úton tudjuk elvégezni a vagyonértékelést.

## Slide 12: Általános gépértékelési alapelvek
Általánosságban az is elmondható, hogy ha kevés számú eszközt kell értékelni, akkor azt szinte csak és kizárólag a technikai adatok alapján szabad megtenni, kivételt képez, ha a technikai adatok alapján semmilyen információt nem tudunk szerezni a gyártóktól, vagy viszonteladóktól.
Továbbá, ha nagy darabszámú eszközt kell értékelni, akkor a számviteli és a technikai információkat együttesen kell használni az értékeléshez, aminek alapfeltétele, hogy legalább a nagyértékű berendezések technikai információi összevezetésre kerüljenek a számviteli információkkal. Az összevezetés célja, hogy többszörös vagyonértékelést elkerüljük, hiszen, ha mind a két listát beértékeljük, akkor a technikai lista kétszer kerül értékelésre. Az összevezetést hátráltathatja, ha egy számviteli soron több eszköz került aktiválásra, illetve, ha egy eszközt aktiváltak több számviteli soron.

## Slide 13: Általános gépértékelési alapelvek
Nagy darabszámú eszközök esetében jól működik a 85-15%-os szabály, ez azt jelenti, hogy az eszközök értékének 85%-át az eszközök darabszámának 15%-a képviseli.
Ez az arány a valóságban mindig az értékelendő vagyontárgyak körétől és mennyiségétől függ, de ahol az eszközök között fellelhetőek a kisértékű bútorok, szerszámok, ott biztosan alkalmazható.
Így gyakorlatilag kizárólag a gyártóberendezésekre koncentrálunk. Pl. egy szerszámmegmunkáló cégnél a nagyértékű berendezések biztosan a szerszámmegmunkáló gépek és kiszolgáló berendezései lesznek (megmunkálóközpontok, esztergák, síkköszörű, kompresszorok, víztisztítás stb.), a kisértékű berendezések a termelési műveleteket kiszolgáló egyéb vagyontárgyak, bútorok, gépi és kézi szerszámok, számítógépek lesznek.

## Slide 14: Általános gépértékelési alapelvek
A technikai információk két úton szerezhetők be:
Közvetlenül a berendezések táblájáról, helyszíni szemle során.
Karbantartói lista formájában. A karbantartói lista esetben a helyszínen meg kell győződni a kapott adatok hitelességéről. Tehát a helyszíni szemlét mindenképpen meg kell tartani.

## Slide 15: Helyszíni szemle praktikumai
Szemle előtt érdemes egyeztetni az ügyféllel, hogy van-e valamilyen speciális kritériuma a technológiai helyekre történő bejutásnak – projekt manager feladata. (oktatás, védőfelszerelések)
Nagyon alapvető, de azért említést érdemel, hogy szemlére mindenképpen vigyünk elegendő papírt és író alkalmatosságot, ebből sosem elég. (néhány helyen ebből is speciális típust kell használni, ezeket, rendszerint a helyszínen tudják biztosítani.
Mindig helyi szakemberrel közösen végezzük, Ők ismerik a terepet, tudják, hol vannak veszélyes helyek, Ők ismerik a gépeket is, melyek a nagyértékűek. (pl. Bulgária – fémtisztító üzem – csak a nyomomba lépj!)
Gépek, berendezések és technológiák helyszíni szemléjén a mérések, méretek ellenőrzésének lehetőségei korlátozottak, ezért nem szoktunk mérni.

## Slide 16: Helyszíni szemle praktikumai
Ha listával megyünk, a helyszíni szemle során azonosítsuk be közösen a látogatott vagyontárgyakat. A számviteli lista nem egyértelmű a technikai embereknek, előfordul, hogy nem találják a gépet a listában, ennek több oka is lehet:
  Nincs a listában a gép – ez kérdés a számvitel felé, hogy miért.
  Nem felismerhető a gép neve a listában – kérdés a számvitel felé.
  Az eszköz valamilyen projekt részeként került könyvelésre - kérdés a számvitel felé. (egy eszközszámon több eszköz is szerepel)
  Az eszköz több számviteli soron került aktiválásra pl.: részletekben érkezett a céghez.
A gépen lévő géptáblát – ha fellelhető – fotózzuk le, vagy ha nem lehet fotózni, akkor a tartalmát jegyezzük le. Minden szükséges technikai paraméter rajta van a táblán. Nem gyakran, de előfordul, hogy a gépen van eszközazonosító a számviteli listából, mindenképpen fel kel jegyezni, ez azonnali azonosítást eredményez a számvitellel.

## Slide 17: Helyszíni szemle praktikumai
Ha nincs géptábla, a helyi szakemberektől kell megtudni a gép eredetét, és történetét, esetleg technikai kézikönyv van az eszközhöz.
A helyszíni szemle során az eszközök beazonosítását megkönnyíti, ha a szemle előtt a szakemberekkel megosztjuk a listát, hogy ők is tanulmányozhassák, ilyenkor kiderül, hogy esetleg hiányos-e a lista.
Process jellegű üzemek esetében nem valószínű, hogy géptáblát találunk, de technológiai jele minden eszköznek van, ilyenkor az eszköz azonosítása a process-hez tartozó P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) alapján történhet, a számviteli információkat is érdemes megnézni, de a kettőt együtt a helyszínen nem lehet kezelni, ilyenkor a számviteli azonosítást külön, a bejárás előtt után szoktuk megtenni. A technikai információk egy része a P&ID diagrammokon felelhető, a hiányzó adatok eszközkartonokról, vagy karbantartói listákból szerezhetők be.

## Slide 18: Helyszíni szemle praktikumai
Egyéb praktikumok, mindenképpen érdemes, ha van, gép-átnézeti rajzot kérni, ez később az irodai munkában segít a tájékozódásban.
Ha szabad fotókat készíteni, akkor a későbbi azonosíthatóság miatt érdemes az egyes gépek fotóit egy jelölő fotóval elválasztani. Ez lehet egy jegyzet a füzetben, számviteli azonosító a listából stb… .
Egyéb praktikumok?

## Slide 19: Speciális praktikumok
Természetesen vannak olyan esetek, illetve cégek, ahol sajátságos könyvelési metodika mentén történik az eszközök aktiválása pl.:
  egy számviteli soron kizárólag egy típusú eszköz és annak sok fajtája található, de ezek mennyiségi paraméterei nem olvashatók ki.
  Teljes technológiát könyvelnek le egy soron, mert egy beszállító, egy számlával szállította.
Ilyen esetekben egyedi szemlére és értékelési folyamatra van szükség. Battery limit; P&ID – esettanulmány. (példa szóban)

## Slide 20: Speciális praktikumok
A vagyonértékelés során találkozunk olyan esetekkel, amelyek egyértelműnek tűnnek, de a megküldött adatok tükrében lehetnek problémás területek pl.:
Hol kezdődik a gép, és hol az ingatlan? Számvitelben jól elhatárolódik 12 és 13, 14-es főkönyvek, a gyakorlatban nem egyértelmű – gépalapok. Példák?
Eszközértékelés felosztása, (ez inkább irányítási feladat, de nagyon fontos) történhet ingatlan/gép alapon, bonyolultabb esetekben (ahol keveredés van) célszerűbb teljes eszközcsoportokat delegálni, pl.: távvezetékek, erőművek, process-ek - folyamatok – savgyár, finomító stb. Battery limit alkalmazása.
Immateriális javak nagy értéket képviselhetnek egy automata gép esetében? Értékelhető külön? (megmunkáló központ – server) Példák?

## Slide 21: Értékdefiníciók
Az előzőekben tárgyalt értékelési folyamatokban szereplő és az értékelés céljához szorosan hozzátartozó, továbbá az általunk leggyakrabban használt (Grant Thorton Valuation Kft.) értékdefiníciók az alábbiak (forrás Valuing Machinery and Equipment):
Új értékek:
Az újraelőállítási költség az ugyanolyan vagyontárgy előállításának vagy felépítésének költsége, folyó áron számítva, ugyanolyan anyagok, építési, gyártási szabványok, tervek, elrendezés, ugyanolyan munkaerő alkalmazásával. A költség ezen becsült összege tartalmazza az anyagok, építési költségek, munkaerő, illetve berendezések, a vállalkozói rezsiköltség, nyereség és munkadíj napi piaci árát.
A helyettesítési költség egy hasonló és tulajdonságaiban az értékelendő vagyontárgyhoz legközelebb álló vagyontárgy előállításának vagy felépítésének költsége, folyó áron számítva, modern anyagok, a kornak megfelelő építési, gyártási szabványok, tervek, elrendezés és munkaerő alkalmazásával. A költség ezen becsült összege tartalmazza az anyagok, építési költségek, munkaerő, illetve berendezések, a vállalkozói rezsiköltség, nyereség és munkadíj napi piaci árát.

## Slide 22: Értékdefiníciók
Piaci értékek:
A Piaci Érték az a becsült összeg, melyért a vagyontárgy az értékelés napján gazdát cserélhet, egy határozott szándékot mutató eladó és egy tőle független határozott szándékot mutató vásárló között, szokásos piaci feltételek szerint és megfelelő értékesítési időtartamot követően, ahol a felek jól informáltan, körültekintően és kényszertől mentesen járnak el.
A tiszta tulajdonjogú vagyontárgy meghatározható, mint az az abszolút vagyon, amely mentes minden vagyonértékű jogtól, de alárendelt az állami kisajátítási jog korlátozásainak és adózásnak.
A piaci értéknek a folyamatos használat feltételezése alapján történő meghatározásánál abból indulunk ki, hogy mind a vevőnek, mind az eladónak szándékában áll a vagyontárgy megtartása annak jelenlegi telephelyén, a jelenleg folytatott tevékenység részeként. A folyamatos használat feltételezésével megállapított piaci érték nem képviseli azt az összeget, amely a vagyontárgy esetleges darabonkénti piaci értékesítéséből, vagy annak, a jelenlegitől eltérő működtetéséből lenne realizálható.

## Slide 23: Értékdefiníciók
Piaci értékek:
A Kényszerértékesítési (Likvidációs) Érték különleges feltételezésen alapuló és a Nemzeti értékelési gyakorlatban, hitelfedezeti értékeléseknél használt fogalom. Olyan érték, melyen a vagyontárgy az ügyfél nemfizetése esetén – kényszerértékesítés során – a kapcsolódó ráfordításokat is figyelembe véve, viszonylag rövid időn belül (eszköztől függően ½-2 év) értékesíthető.
Az Erőltetett kényszerértékesítési (Erőltetett Likvidációs) Érték különleges feltételezésen alapuló és a Nemzeti értékelési gyakorlatban, hitelfedezeti értékeléseknél használt fogalom. Olyan érték, melyen a vagyontárgy az ügyfél nemfizetése esetén – kényszerértékesítés során – a kapcsolódó ráfordításokat is figyelembe véve, egyben, ahogy és ahol van alapon viszonylag rövid időn belül (technológiától függően ½-2 év) értékesíthető.
Kényszerértékesítési (Likvidációs) Érték, ahol van-ahogy van alapon különleges feltételezésen alapuló fogalom. Olyan érték, melyen a vagyontárgyakat, tipikusan nem működő gyárak és üzemek az ügyfél nemfizetése esetén – kényszerértékesítés során – a kapcsolódó ráfordításokat is figyelembe véve, a kényszerértékesítésnél rövidebb időn belül (eszköztől függően ½-1 év) értékesíthető.

## Slide 24: Értékdefiníciók
Piaci értékek:
A Hulladék érték úgy határozható meg, mint az az összeg, amely a további hulladékként történő hasznosítás céljából szétszerelt vagyontárgy egészben vagy részben történő értékesítéséből realizálható lehet. A nettó hulladékérték nem tartalmazza a tulajdonos értékesítéshez kapcsolódó költségeit.
Ezek a definíciók nem az egyedül elfogadott definíciók, különböző szabványok különböző definíciókat használnak (ASA, IAS, IFRS, RICS, IVS) lényegüket tekintve véleményem szerint azonosak. És mivel előírás, illetve törvényi kötelezettség nincs arra vonatkozólag, hogy mit használjon a gépértékelő, mindig az adott vagyonértékelési feladat követelményeinek megfelelően kell a fogalmakat használni és kiválasztani.

## Slide 25: Értékelési metodikák
Mint minden vagyontárgyat, a gépeket és berendezéseket is három nemzetközileg is elfogadott módszer szerint lehet értékelni, jelenleg a következő definíciók szerint használjuk a módszereket:
A költség-megközelítés az értéket azon közgazdasági elvre alapozó módszer, amely szerint a vevő nem hajlandó magasabb árat fizetni egy adott eszközért, mint amelyért – vásárlás vagy építés által – egy másik, hasznosíthatóság tekintetében azonos eszközt kaphatna. A költség-megközelítés az értékelt vagyon újraelőállításának, létrehozásának vagy helyettesítésének költségeit veszi figyelembe. Ebből az összegből levonásra kerül az akár fizikai, funkcionális vagy gazdasági okokból eredő amortizációs, akár elavulási értékcsökkenés. A költség megközelítés módszerében elfogadott avulási tényezők az alábbiak:

## Slide 26: Értékelési metodikák
  Fizikai avulás: A működés során fellépő kopás és elhasználódás, valamint a természet elemeinek hatása következtében fellépő értékcsökkenés.
  Funkcionális avulás: Ez az értékcsökkenés általában a módszerek, tervezés, helyszínrajz, anyagfelhasználás, illetve technológia fejlődése következtében lép fel, és az adott vagyontárgy esetében elégtelenséget, többletkapacitást, felesleges részegységeket, hiányos energia-ellátottságot, vagy többlet működési költségeket eredményez.
  Gazdasági avulás: A gazdasági elavulás a vagyontárgyon kívülálló befolyásoló tényezőkben bekövetkezett változások. Az okok között szerepelhetnek a vagyontárgy iránti csökkent kereslet; a nyersanyagok, munkaerő, közmű vagy szállítási költségek növekedése; valamint törvényhozási és környezetvédelmi szempontok.
  Technológiai avultság: újabban kerül egyre gyakrabban előtérbe, a Funkcionális avultságtól megkülönböztetés és hangsúlyozás végett. Főleg, a vagyontárgyaknak egy adott technológiában való használhatóságát jelenti. Ennek megfelelően egy technológia megszűnésével együtt a vagyontárgy használhatósága is csökken illetve korlátozódik az adott technológiára.

## Slide 27: Értékelési metodikák
Az összehasonlító-megközelítés az értéket az adott eszközzel azonos vagy ahhoz hasonló, ismert árú eszközökkel való összehasonlítással meghatározó módszer. A piaci-összehasonlító módszer alkalmazásánál, a piacon a közelmúltban eladott, illetve értékesítésre felkínált vagyontárgyakat elemezzük, és összehasonlítjuk az érték-megállapítás tárgyát képező vagyontárggyal. Az összehasonlítás alapját képező vagyontárgyak piaci árát korrigáljuk, az olyan tényezőkülönbségek kiküszöbölésére, mint az értékesítés időpontja; elhelyezkedés; a fejlesztések mérete, jellege, állaga és kora, valamint az adott eszközre jellemző további tényezők, hogy az így becsült érték tükrözze az értékelt vagyontárgynak az összehasonlító vagyontárgyhoz viszonyított állagát és hasznosíthatóságát.
A jövedelem-megközelítés az értéket a jövőbeni pénzáramlások aktuális tőkeértékre való átalakításával meghatározó módszer. A vagyontárgyak jövedelemtermelő képességük és várható értéknövekedésük alapján is értékelhetők. Ezért egy vagyontárgy azon képességének elemzése, hogy a befektetett tőkére megfelelő megtérülést tud-e biztosítani, fontos eszköz az érték meghatározásánál. A jövedelem-megközelítés alkalmazásánál az értékbecslést úgy végezzük, hogy tőkésítjük a várható nettó jövedelmeket egy olyan rátával, amely arányban áll a vagyontárgy tulajdonjogához társuló befektetési kockázattal. Ez a megközelítés adja a legmegbízhatóbb becslést egy jövedelemtermelő képességgel rendelkező vagyontárgy esetében.

## Slide 28: Értékelési metodikák
A jövedelem megközelítés (Discounted Cash Flow) DCF módszerének alkalmazásánál becsléseket készítünk a tulajdonjog alapján elérhető gazdasági előnyökre, bevételekre vonatkozóan. Ezeket az összegeket a diszkontálási és tőkésítési technika alkalmazásával nettó jelenértékre alakítjuk át.
A battery limit alkalmazása a gyártási technológia kapacitásának figyelembevételével, a gyár beruházási költségein alapul. A piaci beruházási költségeket vetíti vissza az értékelendő vagyontárgy kapacitására, amellyel megkapjuk a vagyontárgy újraelőállítási értékeit. A battery limit számítás nem tartalmazza a technológia felépítéséhez szükséges földterületet, és a közvetlenül nem a technológiát szolgáló ingatlanokat és berendezéseket, mint például irodaépület, lakás vagy gépjárművek.

## Slide 29: Költség-megközelítés
Ez a módszer a legszéleskörűbben alkalmazható módszer a gépek és berendezések esetében, ennek megfelelően igen elterjedt. A módszer alapja az eszköz újraelőállítási (CRN), vagy helyettesítési értékének (COR) meghatározása, amely a rendelkezésre álló adatok függvényében történhet:
Technikai úton, ahol az értékelendő vagyontárgy technikai paraméterei szerint határozzuk meg az újraelőállítási vagy helyettesítési költséget.
Technikai úton, akkor is, ha nem pont az értékelendő vagyontárgyak teljesítményének megfelelő de típusban illeszkedő vagyontárgyak újraelőállítási értékeivel rendelkezünk.
Megbízható, és tíz évnél nem régebbi számviteli adatok esetén indexálás is alkalmazható (érdemes az indexált értékeket ellenőrizni piaci információkkal alátámasztani).
Battery limit módszerével.

## Slide 30: Költség-megközelítés
Rendszerint a módszerek keverednek egy-egy értékelésen belül, mivel a nagyértékű eszközökhöz keresünk piaci adatot, a kisértékű eszközöket pedig indexáljuk.
Az új érték meghatározása után az eszközök avultságait kell megállapítani. Ehhez szükség van az eszközök gazdaságos élettartamának (NL) meghatározására. A gazdaságos élettartam az az élettartam, amely alatt az eszköz nagyobb ráfordítás nélkül gazdaságosan tud üzemelni. A gazdaságos élettartamot befolyásolja a vagyontárgy:
környezete, (bánya mérleg, patikamérleg)
használatának gyakorisága, (egy műszak, folyamatos, szakaszos)
használatának intenzitása, (50%-os kapacitás, 100%-os kapacitás)
karbantartásának színvonala, (tervszerű és megelőző karbantartás, vagy fűzoltás)
típusa, (számítógép, szerver, eszterga, kazán, turbina stb…)
mérete. (10kg, 1.000 tonna)

## Slide 31: Költség-megközelítés
Mindezek figyelembevételével általánosságban elmondható, hogy a nagyértékű termelő berendezések gazdaságos élettartama 10-15, extrém esetben 20-25 év is lehet (kokszoló, erőmű), kisértékű berendezések gazdaságos élettartama 1-15 év lehet. A gazdaságos élettartamokat érdemes egyeztetni a helyi szakemberekkel, Ők pontosan tudják, hogy hány évente kell selejtezni.
Praktikusan, az eszközöket értékelési kategóriákba érdemes sorolni, ahol lehetőség van a gazdaságos élettartamok megkülönböztetésére és egyedivé tételére is.

## Slide 32: Költség-megközelítés
A fizikai értékcsökkenést (Phy%) lehet számolni hasonlóan a számviteli amortizációhoz lineárisan, de lehet görbével is. Fizikai értékcsökkenést üzemóra szerint és kor szerint is lehet számolni (effektív kor, hátralévő élettartam), továbbá közvetlenül érték (javítási költség) szerint is meg lehet határozni.
Funkcionális (Funk%)avultság technológia különbségből, kapacitáskülönbségből (tervezett és valós kapacitás) és hatékonysági adatokból számszerűsíthető. Főleg a vezérlések különbsége adja a kapacitás és hatékonyságkülönbségeket, amit termelési kapacitással, termelési sebességgel, selejtmennyiséggel, operatív költségkülönbséggel lehet mérni.
A számolás a teljesítmények összehasonlításánál hasonló a cost-to-capacity metódushoz. Funk%=1-(1-(Tervezett kapacitás-valós maximális kapacitás)/tervezett kapacitás)x), ahol x az iparágra jellemző mutatószám, ha nincs információnk, rendszerint 0,7-et használunk.
Operatív költségek esetén szükség van az értékelendő vagyontárgy operatív költségeire (karbantartás, munkaerő) és egy hasonló modern vagyontárgy operatív költségeire. A funkcionális értékcsökkenést a kettő különbségének jelenértéke adja, ahol feltételezzük, a maradék élettartamot és a diszcont rátát is. PV=(C/(1+r)t) ahol „PV”-jelenérték, „C” az ismert jövőbeni összeg, „r” a kamatadó.

## Slide 33: Költség-megközelítés
Ha fizikai és funkcionális avultságot is számoltunk, akkor a (Depreciated Replacement Cost) fiizikai és funkcionális avultsággal csökkentett értéket kapjuk meg.
Folyamatos használat feltételezése alapján megállapítható piaci érték meghatározásához, ha számviteli célú értékelést végzünk, és pl. IAS16 szerinti értékelést, akkor nem kell gazdasági értékcsökkenést alkalmazni. Ha IAS36 szerint értékelünk akkor kell alkalmazni.
A gazdasági értékcsökkenés (EOE%) mérése és számszerűsítése a leggyengébb pontja a költség módszernek, de nem lehetetlen feladat. A cost-to-capacity módszer itt is működik, azonban a kapacitások ilyenkor az elérhető maximális kapacitáson valós termelési adatokon alapszik, amely valóban gazdasági tényező, hiszen a megrendelések függvényében tud csak egy termelőüzem dolgozni.

## Slide 34: Költség-megközelítés
A gazdasági értékcsökkenést legmegbízhatóbban egy üzletértékelés keretében határozható meg, ahol a teljes cég pénzügyi adatait vizsgálva kapunk eredményt. Ilyenkor azon vagyontárgyakat, amelyek piacképességét az alkalmazott értékelési metodika visszaigazolja, nem kell gazdasági értékcsökkenéssel súlytani, hiszen ezek azonnal értékesíthetőek a piaci módszer alapján.
Ha mindhárom avultságot alkalmaztuk, akkor meghatározható a piaci érték a folyamatos használat feltételezésével az alábbi formula szerint:
MVCU=CRN*(1-Phy%)*(1-Funk%)*(1-EOE%)

## Slide 35: Összehasonlító-megközelítés
A piaci összehasonlító módszer a legmegbízhatóbb módszer a három közül, ha nyílt piaci érték meghatározása a feladat. A módszer alkalmazása aktív használtpiacot feltételez, így a piacon kínált hasonló és összehasonlítható vagyontárgyaknak az értékelés tárgyát képező vagyontárggyal való összehasonlítása ideális esetben egyenesen a nyílt piaci értéket adja eredményűl. Egyedi eszközök esetében a módszer összehasonlító adatok hiányában használhatatlan.
Mielőtt bármilyen összehasonlító adatot keresnénk, azonosítani kell az értékelés tárgyát, ami rendszerint az alábbiak szerint történik:
Gyártó,
Modell,
Szériaszám,
Méret,
Kapacitás,
Gyártás éve vagy munkaóra,
Alapgépen felüli kiterjesztések,
Kondíció.

## Slide 36: Összehasonlító-megközelítés
Természetesen az összehasonlítási szempontok eszközönként eltérhetnek, de általánosságban az azonosításhoz használt szempontok szerint hasonlítunk össze eszközöket. Van néhány összehasonlítási szempont, amely az eszközazonosításban nem szerepel, mégis, az összehasonlítás során figyelembe kell venni. Ilyen például:
valós tranzakciós adat vagy ajánlat áll rendelkeésre,
eladás, vagy ajánlat dátuma,
az eladás, vagy ajánlat körülményei (kereskedő, aukció, ahol van ahogy van alapon stb….)
eladás, vagy ajánlat helye,
esetleges környezetvédelmi szempontok,
esetleges biztonságtechnikai szempontok,
stb..

## Slide 37: Összehasonlító-megközelítés
Az eltérő szempontok számszerűsítése nem egységes, és nincs is erre vonatkozó előírás, hogyan kell számszerűsíteni. Az alábbiakat érdemes megfontolni, pl.:
összehasonlító adatok numerikus adatait közvetlenül nem arányosítjuk, mert maga a numerikus adat is egy számolt vagy arányosított érték (kor, kondíció %, stb)
ha rendelkezésre állnak publikált összehasonlító faktorok, akkor használjuk azokat. Pl.: Eurotax.
Számszerűsítési technikaként leggyakrabban a cost-to-capacity metódus használható.
Összehasonlító megközelítéssel nem csak a piaci értéket, de folyamatos használat melletti értéket és felszámolási értéket is meg lehet határozni. Ilyenkor a szállítási, telepítés és üzembehelyezési költségeket figyelembe kell venni.

## Slide 38: Jövedelem megközelítés
A jövedelem megközelítés módszer alkalmazásának alapfeltétele, hogy specifikusan, az értékelt berendezés adózás előtti bevételi és költségadatair rendelkezésre álljanak.
Természetesen, ha az adatok egy terv mentén változnak, akkor az értékelést Discounted Cash Flow analízissel, ha egy időpillanatra állandónak tekintjük, akkor tőkésítéssel kel elvégezni.
A módszerben szereplő tőkésítési ráta meghatározása sarkalatos pontja a módszernek. A tőkésítési ráta meghatározásához a cég, a technológia és az iparág helyzetét is ismerni kell. Közelmúltban végeztünk ilyen elemzést és üzletértékelő kollégák segítségével a tőkésítési rátát úgy építettük fel, hogy a sajáttőke és az idegen tőke arányát nem vizsgáltuk.

## Slide 39: Jövedelem megközelítés
Az értékelt vagyontárgy repülőgépszimulátor volt, ahol a tőkésítési rátát az alábbiak szerint építettük fel:

## Slide 40: Értékelési módszerek előnyei és hátrányai
Módszer | Előny | Hátrány
Költség | Mindig alkalmazható; A folyamatos használat esetében megbízható Biztosítási célú értékelésnél csak ez a módszer alkalmazható | Nem számviteli és nem biztosítási célú értékelés esetén bizonytalan
Összehasonlító | Piaci információk megléte esetén megbízható módszer. | Csak az aktív használtpiaccal rendelkező eszközökre lehet alkalmazni
Bevétel alapú | Külső értékfaktorokat is figyelembe vesz, azt külön nem kell meghatározni | Kizárólag saját bevétellel és költséggel rendelkező eszközök esetén alkalmazható

## Slide 41: Banki értékelések
Banki értékelések esetében rendszerint nyílt piaci értéket és kényszerértékesítési vagy likvidációs értéket határozunk meg.
Rendszerint nem kell a számvitelt követni, illetve a bankoknak vannak belső előírásai, hogy mit fogadnak be, mint fedezet és mit nem, ezt célszerű előre tisztázni, hogy mindenki ugyan azt a vagyonkört vizsgálja. (ha a vagyontárgyak nincsenek külön kijelölve, a vagyonértékelőnek nem kell kötelezően csak azt a vagyonkört vizsgálni, amelyet a bank elfogad, de célszerű.)
Nyílt piaci értékelés
A nyílt piaci érték meghatározásához legcélszerűbb eszköz a piaci összehasonlító módszer. A piaci módszer vagy alternatív hasznosíthatóságot, vagy piacképességet tehát a használtpiac meglétét feltételezi.

## Slide 42: Banki értékelések
Mi a teendő akkor, ha piaci összehasonlító adat nem lelhető fel a géphez, mégis, nyílt piaci értéket kell meghatározni?
Lehet-e azt mondani, hogy a berendezés forgalomképtelen, illetve bizonyos feltételekkel forgalomképes?
Nyílt piaci értéket úgy is meg lehet határozni berendezések esetében, hogy a folyamatos használat melletti értékmeghatározásból levonjuk azokat a költségeket, amelyek a használatbavételhez szükségesek (szállítás, installáció, beüzemelés, betanítás), továbbá mivel egy záros határidőt feltételezünk a piacon történő értékesítéshez, ezért úgynevezett tapasztalati piaci diszkontot alkalmazunk. Ez a diszkonttényező függ az eszköz típusától, méretétől, állapotától és piacképességétől. Ez közvetett módszer, amelyet a költség módszerből vezetünk le tapasztalati úton.
Felszámolási vagy likvidációs érték meghatározásánál hasonlóan tudunk eljárni, azonban mindenképpen nagyobb diszkontot kell alkalmazni, mivel azt feltételezzük, hogy az eszközök rövidebb időintervallum alatt kerülnek értékesítésre.

## Slide 43: Számolási példák
Költség módszer
Cost-to-capacity metódus – CRN meghatározás
Értékelendő vagyontárgy adatai:
Töltő gépsor 1
Teljesítmény: 1.000.000 0,5l palack/műszak
Összehasonlított vagyontárgy
Töltő gépsor 2
Teljesítmény: 1.200.000 db 0,5l palack/műszak
Új értéke: 1.500.000 EURO
Iparági jellemző nem áll rendelkezésre, a fordulónapi EURO árfolyam: 1 EUR=292,27 HUF.
Mennyi lehet az 1-es gépsor helyettesítési értéke?

## Slide 44: Számolási példák
C2/C1=(Q2/Q1)x
ahol:
„C2” a értékelendő vagyontárgy újraelőállítási értéke,
„Q2” az értékelendő vagyontárgy kapacitása,
„C1” az ismert vagyontárgy újraelőállítási értéke,
„Q1” az ismert vagyontárgy kapacitása,
„x” az iparágra jellemző mutatószám, ha nincs információnk, rendszerint 0,7-et használunk.
Eredmény: 1.320.275 EUR, kerekítve 1.320.000 EUR, 410.000.000 HUF

## Slide 45: Számolási példák
Indexálás – CRN meghatározás számviteli adatok alapján
Az értékelendő vagyontárgyat a cég 2013.február 4-én szerezte be, 1.320.000 Euróért. A könyvelési adatok az alábbiak:
Fordulónap: 2018.02.04
Fordulónapi Euró árfolyam: 309,92
Mennyi a vagyontárgy új értéke indexálással számolva?
Idexált CRN= 421.049.521 HUF, kerekítve 420.000.000 HUF.
Azonosító | Megnevezés | Aktiválás dátuma | Beszerzési érték | Könyvszerinti érték | Leírási kulcs
131000245 | Gyártósor | 2013.02.04 | 385.796.400 | 115.738.920 | 14,50%
HUF Index 2013-2018 | 105,90%
EUR Index 2013-2018 | 102,92%

## Slide 46: Számolási példák
Értékcsökkenések, avultságok számítása
A fenti gyártósorunk gazdaságos élettartama 15 év, maximális termelési kapacitása 750.000 0,5l palack/ műszak, a termék iránti kereslet miatt a gépsor csak 500.000 0,5l/műszak kapacitással üzemel. az eszköz kronologikus kora megfelel az effektív korának.
Milyen avultságok számíthatók, és hogyan?
Phy% = 33% - 5év/15év
Funk% = 18%
Funk%=1-(1-(Tervezett kapacitás-valós maximális kapacitás)/tervezett kapacitás)x)
Funk%=1-(1-(1.000.000-750.000)/1.000.000)0,7)
EOE% = 25%
EOE%=1-(1-(valós maximális kapacitás-aktuális teljesítmény)/ valós maximális kapacitás)x)
EOE%=1-(1-(750.000-500.000)/750.000)0,7)

## Slide 47: Számolási példák
Mi a gyártó sor piaci értéke a folyamatos hasznosítást feltételezve?
MVCU=CRN*(1-Phy%)*(1-Funk%)*(1-EOE%)
MVCU = 170.000.000 HUF
A gyártósor telepítése, beüzemelése, installációja a beszerzéskor 45.000.000 Forintba került. Az eszköz felszámolásban való értékesíthetőségéből adódó diszkontot 35%-ra becsüljük.
Mennyi lehet gyártó sor nyílt piaci értéke és felszámolási értéke?
Nyílt piaci érték= 140.000.000 HUF
Felszámolási érték=91.000.000 HUF

## Slide 48: Számolási példák
Piaci módszer
Azonosítás/szempontok | Értékelendő |  | Öszehasonlító 1 | Öszehasonlító 2 | Öszehasonlító 3
Gyártó | XY |  | XY | XY | XY
Modell | S1000 |  | S2000 | S1000 | S1000
Szériaszám | 7895142013 |  | N/A | N/A | N/A
Méret | N/A |  | N/A | N/A | N/A
Kapacitás (0,5l palack/műszak) | 1.000.000 |  | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000
Gyártás éve | 2013 |  | 2010 | 2015 | 2016
Munkaóra | N/A |  | N/A | 4272 | 5696
Kiterjesztés | Nincs |  | Nincs | Nincs | Nincs
Kondíció (0,5l palack/műszak) | 750.000 |  | 1.000.000 | 800.000 | 950.000
kínálati ár (HUF) |  |  | 160.000.000 | 220.000.000 | 180.000.000
Kínálat dátuma |  |  | 2.018 | 2.018 | 2.018
Kínálat helyszíne |  |  | Germany | USA | Italy
Tranzakciós ár |  |  | N/A | N/A | N/A
Levonások |  |  |  |  | 
kínálat |  |  | -15% | -15% | -15%
Lokáció |  |  | -5% | -15% | -5%
Gyártó | XY |  | 0% | 0% | 0%
Modell | S1000 |  | teljesítményben figyelembe véve | 0% | 0%
Szériaszám | 7895142013 |  | N/A | N/A | N/A
Méret | N/A |  | N/A | N/A | N/A
Kapacitás (0,5l palack/műszak) | 1.000.000 |  | 25% | 0% | 0%
Gyártás éve | 2013 |  | kondícióban figyelembe véve | kondícióban figyelembe véve | kondícióban figyelembe véve
Munkaóra | N/A |  | N/A | 4272 | 5696
Kiterjesztés | Nincs |  | 0% | 0% | 0%
Kondíció (0,5l palack/műszak) | 750.000 |  | 10% | -5% | -15%
Kondíció (%) | 75% |  | 67% | 80% | 95%
Egyéb körülmények |  |  | 0% | 0% | 0%
Összes korrekció |  |  | 15% | -35% | -35%
Korrigált kínálati ár |  |  | 183.536.327 | 143.000.000 | 117.000.000
Megállapított Piaci érték |  |  | 150.000.000 |  | 

## Slide 49: KÖSZÖNÖM A FIGYELMET